Strutture meccaniche in materiali compositi con l’utilizzo di CAD e

Calcolo ad Elementi Finiti

Ing. F. Daudo – Responsabile Laboratorio Tecnologico – INFN Sezione di Torino

Il Laboratorio Tecnologico dell’INFN si occupa della realizzazione delle strutture meccaniche di supporto dei rivelatori di particelle. Le aree di competenza riguardano la progettazione, la realizzazione (con macchine utensili tradizionali) e l’analisi metrologica del prodotto finito.

# Progettazione meccanica

L’ufficio tecnico ha la seguente dotazione Hardware:

- Work Station HP 715 – 730 – B2000 con sistema operativo HP-UX

- Personal Work Station Silicon Graphics 320 con sistema operativo Windows NT

Su ciascuna delle stazioni e’ attiva una o più delle seguenti dotazioni Software per CAD:

- Modellatore solido I-DEAS

- Autocad 14

Per le simulazioni FEM di utilizza il Software MSC PATRAN con funzione di pre-processore per la creazione di geometrie, definizione della tipologia e delle caratteristiche del materiale, delle condizioni di vincolo e delle forze e momenti agenti e con funzione di post-processore per l’analisi e la visualizzazione grafica dei risultati eseguiti con il codice MSC NASTRAN.

Nell’ambito degli esperimenti LHC al CERN (ALICE e CMS) abbiamo sviluppato la struttura principale di supporto dei rivelatori del tracciatore interno (elementi conici e cilindrici costituiti da sandwich di CFRP e Rohacell) e le relative strutture di supporto dei singoli moduli al silicio, realizzati in fibra di carbonio di cui vengono esposti alcuni esempi.

Le fasi in cui si è svolto lo studio consistono in:

- Disegno geometrico vincolato alle specifiche di massa definite dall’esperimento

- Simulazione FEM delle deformazioni e tensioni con ottimizzazione della struttura multistrato in CFRP

- Integrazione del disegno con le altre strutture costituenti il complessivo

# Metrologia

La sala metrologica consta di una macchina di misura Poli mod.Galaxy con dimensioni utili di misura di 1200 x 1100 x 1100 mm3 con una precisione di 10 micron/m. Essa e’ integrata da un sistema a telecamera CCD della Renishaw a forte ingrandimento (max 250x) per misure sui tre assi senza contatto.

Le applicazioni tipiche di questo strumento nella nostra attività sono:

- misure geometriche classiche di pezzi meccanici

- misure di deformazioni sotto carico di elementi strutturali

- misure di allineamento con utilizzo di telecamera